OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655)

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

„SuPeKom” Sp. z o.o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

NIP 973-07-12-918       REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 31’557’000,00 zł

ogłasza II przetarg  nieograniczony.

- Ogólne Warunki Przetargu.

  - Przedmiotem zamówienia dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu asenizacyjnego z fabrycznie nową zabudową asenizacyjną.

Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinien odpowiadać zamawiany w postępowaniu samochód dostawczy:

    - opis samochodu do zabudowy (podwozia):

- rok produkcji podwozia nie później niż 2000 rok (w przypadku podwozia używanego dopuszczalny przebieg do 60.000 km),

- w przypadku podwozia używanego wygląd podwozia powinien mieć znamiona zadbanego bez uszkodzeń, zadrapań, wgłębień, uszkodzeń mechanicznych, powłoka lakiernicza jednolita bez napisów, reklam, itp.,

- kabina trzymiejscowa, odchylana za pomocą ręcznej pompki, układ kierowniczy ze wspomaganiem, zamontowany nowy radioodtwarzacz z głośnikami i anteną, nowe dywaniki i pokrowce na siedzenia, zamontowany nowy radiotelefon Motorolla Radius GM300 typ M33GMC09C2AA,

- fabrycznie nowe opony wraz z kołem zapasowym,

- silnik wysokoprężny o mocy minimum 150 KM, spełniający normy emisji spalin min. 
EURO 2,

- układ jezdny – podwozie dwuosiowe, tylna oś pojazdu – koła bliźniacze,

- skrzynia biegów mechaniczna, zsynchronizowana, min. czterobiegowa, bieg wsteczny,

- układ hamulcowy zasadniczy i awaryjny – postojowy,

- fartuchy przeciw błotne kół przednich,

- zbiornik paliwa z zamykanym korkiem,

- lusterka wsteczne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego, oświetlenie zewnętrzne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz inne elementy wyposażenia wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. koło zapasowe, podnośnik o udźwigu min. 10 ton, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy z lampą, apteczka, fabryczny komplet kluczy, w tym m.in. klucz do kół,

- kolor podwozia do uzgodnienia przy podpisaniu umowy,

- wymiary podwozia optymalnie dobrane do zamontowania nadbudowy wg poniższych wymagań,

- na kabinie belka sygnalizacyjna z napisem: „SuPeKom” Sp. z o.o.,

    - główne elementy zabudowy pojazdu:

- zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2008,

- zbiornik stalowy, w kształcie walczaka o pojemności min. 6,5 m3, nachylona pod kątem 50 ku tyłowi,

- w celu czyszczenia wnętrza zbiornika tylna dennica otwierana ręcznie na bok lub do góry,

- w dennicy przyłącze strażackie fi=110 mm oraz zasuwa, króciec zasuwy wyposażony w zawór odpowietrzający,

- kompresor napędzany mechanicznie, wydatek kompresora 220 m3/h, zakres pracy kompresora od -0,085 MPa do 0,05 MPa,

- armatura zabezpieczająca przed zalaniem kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku oraz wychwytująca olej smarny,

- dwa węże ssawne fi=110 mm każdy po 10 m długi, ułożone wokół zbiornika na stelażach wyłożonych blachą aluminiową,

- w przedniej części zbiornika płynowskaz oraz manowakuometr wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku,

- zbiornik zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa ustawionym na ciśnienie 0,05 MPa,

- czas napełniania zbiornika – około 4 minut,

- głębokość ssania min. 6 metrów,

- światło ostrzegawcze pulsujące zamontowane z tyłu zbiornika,

- zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika – powłoka malarska zewnętrzna o grubości nie mniejszej niż 110 mikronów (μm),

- kolor zabudowy –wybór koloru po podpisaniu umowy, dopasowany kolorystycznie do zaproponowanego koloru podwozia.

UWAGA: Bez względu na fakt, czy zaproponowane podwozie będzie fabrycznie nowe czy używane, wszystkie urządzenia, podzespoły i części stanowiące elementy zabudowy pojazdu muszą być fabrycznie nowe i posiadać stosowne dokumenty, tj. instrukcję obsługi, karty gwarancyjne, certyfikaty jakości.

    - wymagania dodatkowe:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,

- w przypadku podwozia używanego wymagane potwierdzenie przez autoryzowany serwis autentyczności wielkości przebiegu (potwierdzenie podpisane przez serwis producenta, którego podwozie zostało zaoferowane) oraz potwierdzenie pełnego przeglądu stanu technicznego pojazdu bez uwag, w tym wymiany płynów eksploatacyjnych, tj. olejów, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, przy czym złożone potwierdzenia muszą być wystawione z datą nie wcześniejszą niż 2 miesiące od daty dostawy samochodu,

- nadbudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi normami posiadająca certyfikat zgodności CE (w przypadku wystąpienia konieczności posiadania takiego certyfikatu) oraz spełniająca wymagania UDT (jeżeli wyrób podlega wymogom rejestracji). Odpowiednie dokumenty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą samochodu, jeśli istnieje wymóg ich posiadania,

- udzielenie na podwozie minimalnego 6 miesięcznego okresu gwarancji bez limitu kilometrów w przypadku podwozia używanego lub minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji bez limitu kilometrów w przypadku podwozia fabrycznie nowego,

- udzielenie minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji na zabudowę,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych),

- pakiet ubezpieczeniowy AC + OC + NW na 1 rok wliczony w koszt samochodu,

- bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu,

- zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie, punkt serwisu podwozia winien znajdować się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty umowę lub inny dokument regulujący współpracę pomiędzy Oferentem i zaproponowanym serwisem podwozia, potwierdzający, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu punkt serwisowy znajduję się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku złożenia w ofercie innego dokumentu niż umowa, Wykonawca musi dostarczyć do siedziby Zamawiającego umowę podpisaną pomiędzy Wykonawcą a serwisem najpóźniej w dniu dostawy samochodu do jego siedziby),

- bezpłatny okres serwisowania pojazdu:

- dla podwozia używanego 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt samochodu,

- dla podwozia fabrycznie nowego 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt samochodu,

- posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo homologacji na kompletny pojazd lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa wydana przez Ministra Transportu zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz karta pojazdu.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na dostawę samochodu.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

2. Adres strony internetowej, na której dostępne są Warunki Przetargu:

http://supekom.bip.sulechow.pl/

3. Termin realizacji: Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28.05.2008 roku.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

    - Sytuacja finansowa: Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Potencjał kadrowy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel inżynieryjno - techniczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

    - Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat zamówień polegających na wykonaniu i dostawie samochodów asenizacyjnych o objętości zbiornika nie mniejszej niż 6 m3 (w przypadku posiadania dużej ilości takich zamówień należy wykazać maksymalnie 5)..

  - Podwykonawcy: Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Przy zawieraniu umów stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia i oferowanego przedmiotu dostawy ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu.

  - Złożenie oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu dostawy:

    - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o realizację przedmiotu dostawy, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Oferentów winno być dołączone do oferty.

    - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Oferenta. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Oferent zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie Oferent musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Oferenta.

  - Dane Oferenta.

  - Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu i dostawie samochodów asenizacyjnych o objętości zbiornika nie mniejszej niż 6 m3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających). Załączone dokumenty powinny wskazywać zakres zrealizowanych dostaw, wartość tych dostaw oraz termin dostawy.

  - Zaakceptowany projekt umowy.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta).

  - Dokumentację fotograficzną i rysunki techniczne oferowanego pojazdu.

  - Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków podanych przez Zamawiającego (zawierająca co najmniej te warunki) wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta oraz podstawowych danych samochodu (jak np.: pojemność, moc silnika, itp.) i podstawowych danych zabudowy.

  - Umowę lub inny dokument regulujący współpracę pomiędzy Oferentem i zaproponowanym serwisem podwozia, potwierdzający, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu punkt serwisowy znajduję się w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).

  - Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem) opisane jako załącznik nr 11.

  - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o realizację przedmiotu usługi – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 7.3.1, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu.

6. Sposób uzyskania Warunków Przetargu:

W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 25 (II piętro) lub na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do  02.04.2008r. do godz. 1000.

8. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9. Data i miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2008r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

10. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty:

- CENA			- 100%

PREZES ZARZĄDU

/-/ mgr inż. Marek Lelito