Sulechów, dnia ……………………r.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

„SuPeKom" Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18,   66-100 Sulechów

WWiK/DT/…………………….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

WYMAGANIA TECHNICZNE

dla instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków może być dokonane prze Spółkę „SuPeKom” wyłącznie po udokumentowaniu faktycznej ilości wody bezpowrotnie zużytej. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody.

Wymagania techniczne dla instalacji do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej:

- Niezbędne jest zamontowanie na instalacji wewnętrznej nieruchomości dodatkowego wodomierza typ JS 1,5 DN 15mm, jako podlicznika wodomierza głównego, przeznaczonego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej,

- Wodomierz powinien być umieszczony w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do poboru wody bezpowrotnie zużytej, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości.

- Wodomierz należy zamontować między zaworami przelotowymi,

- Wodomierz zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.

- Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.

- Zaworu czerpalnego nie należy umieszczać na instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej wewnątrz budynku. ( zawór czerpalny należy umieścić tylko wyłącznie na zewnątrz budynku)

- przy zabudowie wodomierza należy stosować zawory kulowe przed i za wodomierzem (wg schematu poniżej)

1. Zawór przelotowy kulowy               2. Złączka redukcyjna             3. Zawór przelotowy kulowy (z odwodnieniem)

- Woda pobierana za wodomierzem- podlicznikiem może być przeznaczona tylko do celów, które nie skutkują powstaniem ścieków wprowadzonych do kanalizacji.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, jego naprawą i legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt oraz ponosi koszty odbioru instalacji w wysokości 151,23 zł.

Wodomierz nie legalizowany nie będzie rozliczany.

W umówionym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia udokumentowania wpłaty służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu wodomierza oraz zaplombują śrubunki wodomierza.

Po odbiorze instalacji przeznaczonej do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej S.P.K.„SuPeKom” podpisze z odbiorcą wody umowę na wykonanie odliczeń.

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie rachunku za wodę zużytą bezpowrotnie wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez dodatkowy wodomierz-podlicznik.

………………………………

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do wykonania instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej i sposobu jej dalszego użytkowania.

………………………………

# Text boxes

miejsce montażu wodomierza

≥ 3DN

≥ 5DN

L2

L1

0,5 – 1m

½ cala

Wodomierz JS 1,5

Dopuszczalny zawór spustowy:  ø 3/8 cala

Zawór czerpalny

§§

Piwnica

§§

Parter

§§