Przetarg nieograniczony na dostawę nowej minikoparki z przyczepą przystosowaną do jej przewozu dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.

w Sulechowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów,

tel. (068) 385 24 07, fax.(068) 385 23 70.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity

(Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ), zwanej w dalszej części ustawą PZP

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

2.3. Postępowanie toczy się przed powołaną do przygotowania i prowadzenia niniejszego postępowania komisją przetargową.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej minikoparki z przyczepą do jej przewożenia.

Minikoparka powinna posiadać o następujące minimalne parametry:

a)technicznych

-silnik  wysokoprężny  o mocy  min. 15,5 KW chłodzony cieczą

-wysięgnik koparkowy typu offset (obracany umożliwiający kopanie wzdłuż ściany)

-ramię koparkowe min 900 mm

-joystickowe dźwignie sterowania osprzętem

-instalacja hydrauliczna  do niezależnego podłączenia narzędzi ręcznych np. młot o wadze 25 kg, pompa do odwadniania wykopów o przepływie 20 l/minutę.

-możliwość sterowania hydraulicznym osprzętem dodatkowym przyciskiem w dźwigni lub pedałem

-kabina ROPS/FOPS ogrzewana i wentylowana

-kabina wyposażona w całkowicie podnoszone przednie okno z wycieraczką

-oddzielny napęd hydrauliczny na każdą z gąsienic

-dźwignie do sterowania jazdą z pedałami

-gąsienice gumowe

-lemiesz spychający napędzany hydraulicznie

-układ elektryczny 12V

-przewody elektryczne zabezpieczone przed wilgocią i przenoszonymi drganiami

-oświetlenie robocze - 2 reflektory przednie, jeden tylny

b)eksploatacyjne

-głębokość kopania min.2,0 m

-min.zasięg kopania 3,5 m

-łyżka koparkowa o szerokości min. 400 mm

-łyżka koparkowa o szerokości min. 1000 mm , skarpowa

-rozsuwane hydraulicznie podwozie

c)wyposażenia

-instrukcja obsługi w języku polskim

-katalog części zamiennych

-trójkąt ostrzegawczy

-tablica wyróżniająca

-gaśnica

-lampa migowa umieszczona na dachu kabiny

-smarownica

-apteczka

d)serwisowe

-okres serwisowania koparki do 2000 h łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt maszyny.

Ponadto przyczepa z najazdem powinna spełniać warunki do przewozu po drogach publicznych minikoparki o parametrach wyżej określonych.

Zamawiający wymaga udzielenia minimalnego 2-u letniego okresu gwarancji na przyczepę i na minikoparkę.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny dla proponowanej minikoparki, oraz przyczepy do jej przewożenia z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.

Minikoparka powinna posiadać certyfikat zgodności CE.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymaganym terminem realizacji niniejszego zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowej minikoparki i przyczepy do 28 grudnia 2006r.

Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, oraz zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi minikoparki dla 2 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację sprzętu.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

5.1. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.

5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy

mający prawo występowania w obrocie prawnym spełniający warunki określone

w art. 22 ust. 1 i niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

5.3. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

Oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust.1 p. 10 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

6.1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ustawy PZP na druku stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 2 do niniejszej SIWZ.

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

W przypadku wspólników spółki cywilnej umowę spółki. Umowa winna  wskazywać ich pełnomocnika (lidera) oraz określać sposób współdziałania oraz zakres prac do wykonania przez każdy z podmiotów.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.  Wszelka   korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).

6.4. Zaakceptowany i wypełniony projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 5 do

niniejszej SIWZ

6.5. Dowód wniesienia wadium.

6.6. Certyfikat zgodności CE.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii podpisanej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy !

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

7.1. Wykonawca, może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w oryginale i formie pisemnej przed upływem terminu na składanie ofert.

7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest Pan Krzysztof Kasza, tel. (068) 385 24 07 wew. 63, e-mail: k.kasza@wp.pl

- sprawy związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz ze SIWZ.

Pan Jan Piotr Drążkiewicz, tel. (068) 385 79 78, fax. (068) 385 23 70.

- sprawy związane z przedmiotem zamówienia

w godz. urzędowania tj. od 7:00 do 15:00

8. Wymagania dotyczące wadium:

  - Zamawiający żąda wniesienia wadium wysokości 4.000 zł. słownie: cztery tysiące złotych. Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach oraz gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 „b” ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Zamawiającego w BZ WBK o/Sulechów numer konta 22 1090 1580 0000 0000 5805 0470 najpóźniej do 06.12.2006 roku do

godziny 1500

Wadium w formie pieniężnej musi zostać wniesione przed terminem składania ofert.

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, tzn. data wpływu środków na rachunek. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego w pkt 10.10.

8.2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:

- upłynie termin związania ofertą,

- zostanie zawarta umowa i wniesione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

8.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania;

- którego oferta została odrzucona.

8.4. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą:

9.1. Wykonawcy pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

10.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty wariantowej lub częściowej spowoduje jej odrzucenie. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

10.2 Oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 do niniejszej SIWZ.

Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6.

10.3 Oferta oraz wszystkie załączniki winny posiadać pieczęć firmową Wykonawcy i być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielające pełnomocnictwa lub przez notariusza.

10.4 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

10.5. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 SIWZ oraz opatrzyć ją swoją pieczęcią adresową, celem jego identyfikacji w razie konieczności jej odesłania i następującymi oznaczeniami:

„OFERTA NA DOSTAWĘ NOWEJ MINIKOPARKI Z PRZYCZEPĄ ” oraz

„NIE OTWIERAĆ PRZED 07.12.2006 do godziny 9:30”

10.6. Wykonawca może wycofać lub wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomieniu o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

10.7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

11.1. Oferty należy składać w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ulicy Poznańskiej 18 w Sulechowie, II piętro, sekretariat – pokój nr 23, w terminie, do dnia 07.12.2006. do godziny 9:00.

11.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2006  o godzinie 09:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro, pokój nr 23.

11.3. Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

12. Sposób obliczania ceny:

12.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie oraz cen jednostkowych w PLN.

12.2.Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty:

13.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA							- 100%

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Zamawiającym spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

13.2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad.

- Wg kryterium CENA:

13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza,

zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy PZP.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie na warunkach określonych w przepisach

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych – art.93 ustawy.

14.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich

wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne.

14.3. Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z

wykonawcą w trybie art.94 ustawy.

14.4. Wynik ogłoszony zostanie w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy

ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

14.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

14.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14.5.a., również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy na identycznych warunkach jak w projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do niniejszej SIWZ.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17.1. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują

wykonawcom, a także innym osobom , jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu

zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

17.2. Zgodnie z art. 4a ust. 1 PZP  w postępowaniach o wartości nieprzekraczającej 60.000 euro protest jest jedynym środkiem ochrony prawnej wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP, ponieważ nie stosuje się przepisów dotyczących odwołań i skarg.

17.3. Protest od treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się do Zamawiającego na piśmie pod rygorem bezskuteczności w terminie 7 dni od dnia ich publikacji na własnej stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

17.4. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamówień publicznych pn „Środki ochrony

prawnej”.

18. Dodatkowe postanowienia:

18.1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

18.2. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

18.3 Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

18.4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

http://www.supekom.pl

e-mail: k.kasza@wp.pl

18.5. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w PLN.

18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Sulechów, dnia 28.11.2006  r.

/pieczęć Wykonawcy/                                                                                    ZAŁĄCZNIK nr 1

### O F E R T A

Ja/My*, niżej podpisani(y)* .............................................................................................. ...........................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  .........................................................................................

...........................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę do siedziby zamawiającego

nowej mini-koparki z przyczepą do jej przewożenia składam(my) * niniejszą ofertę.

Oferujmy minikoparkę marki ……………………… typ……………………

o następujących parametrach

-silnik  wysokoprężny  o mocy  …………...kW chłodzony cieczą

-wysięgnik koparkowy typu offset (obracany umożliwiający kopanie wzdłuż ściany)

-ramię koparkowe ……… mm

-joystickowe dźwignie sterowania osprzętem

- instalacja hydrauliczna  do niezależnego podłączenia narzędzi ręcznych np. młot o wadze 25 kg, pompa do odwadniania wykopów o przepływie 20 l/minutę.

-możliwość sterowania hydraulicznym osprzętem dodatkowym przyciskiem w dźwigni lub pedałem

-kabina ROPS/FOPS ogrzewana i wentylowana

-kabina wyposażona w całkowicie podnoszone przednie okno z wycieraczką

-oddzielny napęd hydrauliczny na każdą z gąsienic

-dźwignie do sterowania jazdą z pedałami

-gąsienice gumowe

-lemiesz spychający napędzany hydraulicznie

-układ elektryczny 12V

-przewody elektryczne zabezpieczone przed wilgocią i przenoszonymi drganiami

-oświetlenie robocze - 2 reflektory przednie, jeden tylny

-głębokość kopania ………… m

-min.zasięg kopania ………… m

-łyżka koparkowa o szerokości ………………… mm

-łyżka koparkowa o szerokości ………………… mm

-rozsuwane podwozie

Z WYPOSAŻENIEM

-instrukcja obsługi w języku polskim

-katalog części zamiennych

-trójkąt ostrzegawczy

-tablica wyróżniająca

-gaśnica

-lampa migowa umieszczona na dachu kabiny

-smarownica

-apteczka

SERWIS i GWARANCJA

-okres serwisowania koparki do …………….. h (minimum 2000) wliczony w koszt maszyny łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp.

-gwarancja na przyczepę przystosowaną do przewożenia koparki………………mc-y (min. 24)

-gwarancja na minikoparkę………………mc-y (min. 24)

Oferujemy realizację zamówienia

w cenie ................................PLN NETTO

słownie:......................................................................................................................PLN

plus podatek VAT ..............................PLN

co daje cenę brutto .............................PLN

słownie:......................................................................................................................PLN

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy

konieczne informacje do przygotowania oferty .

3.  Zrealizujemy niniejsze zamówienie w terminach  i na zasadach podanych w SIWZ.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)	.....................................................

(2)	.....................................................

(3)	.....................................................

(4)	......................................................

Podpisano:     .......................................

* niepotrzebne skreślić		                                                                                                          (upoważniony przedstawiciel)

dnia ...................................................

ZAŁĄCZNIK nr 2

/pieczęć Wykonawcy/

### O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę minikoparki z przyczepą przystosowaną do jej przewozu (oświadczamy) *, że:

- Jestem uprawniony – jesteśmy uprawnieni* do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Posiadam – posiadamy* niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje – dysponujemy* osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się – znajdujemy się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie podlegam – nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując

zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia

postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku

upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy własnoręcznymi podpisani* świadom – świadomi* odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego.

Miejscowość: .............................................

Data: ..........................................................

....................................................................

/podpis – podpisy/pieczątka imienna/

PROJEKT 									ZAŁĄCZNIK nr 3

UMOWA Nr .............../2006

zawarta w dniu ……………….2006 roku w Sulechowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2006 r . Nr 164, poz. 1163), w trybie art. 39 w/w ustawy, pomiędzy Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie, ul. Poznańska 18

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000034054

w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS

reprezentowanym przez:

PREZESA ZARZĄDU		- Marka Lelito

zwanym dalej Zamawiającym

a ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

reprezentowaną (ym)* przez:

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę:

1. Minikoparki posiadającej certyfikat zgodności CE,

o następujących parametrach

-silnik  wysokoprężny  o mocy  …………...kW chłodzony cieczą

-wysięgnik koparkowy typu offset (obracany umożliwiający kopanie wzdłuż ściany)

-ramię koparkowe ……… mm

-joystickowe dźwignie sterowania osprzętem

- instalacja hydrauliczna  do niezależnego podłączenia narzędzi ręcznych np. młot o wadze 25 kg, pompa do odwadniania wykopów o przepływie 20 l/minutę.

-możliwość sterowania hydraulicznym osprzętem dodatkowym przyciskiem w dźwigni lub pedałem

-kabina ROPS/FOPS ogrzewana i wentylowana

-kabina wyposażona w całkowicie podnoszone przednie okno z wycieraczką

-oddzielny napęd hydrauliczny na każdą z gąsienic

-dźwignie do sterowania jazdą z pedałami

-gasienice gumowe

-lemiesz spychający napędzany hydraulicznie

-układ elektryczny 12V

-przewody elektryczne zabezpieczone przed wilgocią i przenoszonymi drganiami

-oswietlenie robocze - 2 reflektory przednie, jeden tylny

-głębokość kopania ………… m

-min.zasięg kopania ………… m

-łyżka koparkowa o szerokości ………………… mm

-łyżka koparkowa o szerokości ………………… mm

-rozsuwane podwozie

Z WYPOSAŻENIEM

-instrukcja obsługi w języku polskim

-katalog części zamiennych

-trójkąt ostrzegawczy

-tablica wyróżniająca

-gaśnica

-lampa migowa umieszczona na dachu kabiny

-smarownica

-apteczka

2. Przyczepy z najazdem spełniająca warunki do przewozu po drogach publicznych minikoparki o parametrach jak powyżej.

§ 2

1. Serwisowanie koparki zgodnie z wymogami producenta do ……. godzin odbywa się na koszt Wykonawcy łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp.

2. Gwarancja na przyczepę przystosowaną do przewożenia koparki wynosi……………mc-y.

3. Gwarancja na minikoparkę wynosi……………mc-y.

4.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny dla proponowanej minikoparki, oraz przyczepy do jej przewożenia z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis pogwarancyjny dla minikoparki i przyczepy wymienionej w §1.

6. Zamawiającemu przysługują z tytułu rękojmi uprawnienia na zasadach i warunkach określonych  w Kodeksie Cywilnym

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę własnym transportem na jego koszt.

2. Odbiór minikoparki i przyczepy przystosowanej do jej przewozu po drogach publicznych nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny przeprowadzić szkolenie w zakresie obsługi minikoparki dla 2 pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację sprzętu.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jak w ofercie, stanowiącej integralną część umowy.

- Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi:  ..................................... PLN NETTO     słownie:........................................................................................................................

plus podatek VAT co daje cenę brutto .................................... PLN BRUTTO

słownie: .......................................................................................................................

- Oferta cenowa nie podlega negocjacjom i będzie obowiązywała w czasie trwania umowy.

§ 5

- Termin realizacji dostawy ustala się do 28 grudnia 2006r.

§ 6

Zamawiający w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez Wykonawcę, za dostarczoną minikoparkę wraz z przyczepą do jej przewozu dokona zapłaty przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.

§ 8

- Strony ustalają, że będą naliczane kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

    - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

        - za zwłokę w dostarczaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawca w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

    - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

2. W razie wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 9

Konieczne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy PZP.

§ 11

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

PODPISY:

Wykonawca:								Zamawiający:

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić