ODPOWIEDZI

na zadane pytania w przetargu nieograniczonym na „Modernizację prasy komorowej PASSAVANT (typ AX 1200.1.65 – 30K30S, wersja wg PAN 4-7121) zamontowanej na oczyszczalni ścieków dla miasta Sulechowa

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie w odpowiedzi na zadane przez jednego z Wykonawców następujące pytania:

- z jakiego materiału mają być wykonane tkaniny filtracyjne?

- czy mają być holendrowane?

- podanie siły zrywającej wzdłużna / poprzeczna

- podanie przewiewności tkanin

dotyczące przetargu nieograniczonego na „Modernizację prasy komorowej PASSAVANT (typ AX 1200.1.65 – 30K30S, wersja wg PAN 4-7121) zamontowanej na oczyszczalni ścieków dla miasta Sulechowa udziela poniżej szczegółowych informacji dotyczących tkanin filtracyjnych:

Jak określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tkaniny filtracyjne powinny być dwuwarstwowe i dostosowane wielkością do płyt filtracyjnych 1200 x 1200 mm. Ponadto powinny posiadać następujące parametry:

- warstwa pierwsza nawierzchniowa

  - materiał: poliamid

  - konstrukcja: monofilament

  - gramatura: 300 g/m2

  - przepuszczalność powietrza: od 416 – 666 l/dm2/min

  - siła zrywająca: 160 daN / 5 cm – osnowa

150 daN / 5 cm - wątek

  - wykończenie: kolendrowanie

- warstwa druga

  - materiał: polipropylen

  - konstrukcja: monofilament

  - gramatura: 400 g/m2

  - przepuszczalność powietrza: od 416 – 666 l/dm2/min

  - siła zrywająca: 160 daN / 5 cm – osnowa

150 daN / 5 cm - wątek

  - wykończenie: kolendrowanie.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z naszym pismem z dnia 22.06.2007 roku ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 29.06.2007 roku na godz. 10:00, a ich otwarcie nastąpi w dniu 29.06.2007 roku o godz. 10:15.

Z poważaniem

mgr inż. Marek Lelito

Prezes Zarządu