OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „SuPeKom” Sp. z o.o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

NIP 973-07-12-918       REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 27’751’000 zł

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego wielofunkcyjnego samochodu specjalnego na podwoziu dwuosiowym z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów o średnicy od 50 mm do 800 mm, z możliwością jednoczesnego odsysania nieczystości do zbiornika osadu oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacyjnych wpustów ulicznych, mycia pomników, usuwania wody z zalanych piwnic, itp. Samochód przystosowany do pracy w temperaturze  do -150C, z układem cyrkulacji wody. Dzięki zastosowaniu niezależnego napędu podczas dojazdu na miejsce awarii woda powinna krążyć w zamkniętym obiegu przewodów pod niewielkim ciśnieniem, co zapobiegnie jej zamarznięciu. Dodatkowo w samochodzie powinien być zainstalowany układ wydmuchiwania wody z przewodów. Czyszczenie kanałów - strumień wody pod wysokim ciśnieniem, z wykorzystaniem różnego rodzaju dysz czyszczących. Usuwanie osadu ze studzienek – na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorniku przez kompresor.  Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (34114000-9) – pojazdy specjalne.

Minimalne wymagania techniczne i jakościowe, jakim powinien odpowiadać zamawiany w postępowaniu samochód specjalny:

- opis samochodu fabrycznie nowego do zabudowy: rok produkcji 2007, dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 18t, podwozie dwuosiowe, napęd 4 x 2, kabina 3 – miejscowa (pojedyncze siedzenia), siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, układ kierowniczy ze wspomaganiem, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, obicie drzwi zmywalne, radioodtwarzacz z głośnikami i anteną, dywaniki i pokrowce na siedzenia, zamontowany radiotelefon Motorolla Radius GM300 typ M33GMC09C2AA, silnik wysokoprężny o mocy minimum 280 KM, spełniający normy emisji spalin EURO 4, o pojemności nie mniejszej niż 6500 cm3 (Zamawiający w toku badania ofert będzie oceniał czy w silniku zastosowano zasadę podwójnego obiegu spalin bez Adblue), wydech wyprowadzony do góry za kabiną, opony o rozmiarze 315/80 R 22,5, fartuchy przeciw błotne kół przednich, przednie zawieszenie – resory paraboliczne, nośność osi przedniej min. 7,5 t, tylne zawieszenie pneumatyczne, nośność osi tylnej min. 11,5 t, stabilizator osi przedniej i tylnej, blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, ECAS – regulacja wysokości zawieszenia, dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody, zbiornik paliwa z zamykanym korkiem, układ hamulcowy dwuobwodowy hydrauliczny z ABS, hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej, hamulec silnikowy, skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana, akumulatory 12V, minimum 140Ah – 2 szt., awaryjny wyłącznik prądu, lusterka wsteczne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego, lusterka zewnętrzne ogrzewane elektrycznie mechanicznie regulowane, dodatkowe lusterko szerokokątne oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony; oświetlenie zewnętrzne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz inne elementy wyposażenia wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zabezpieczenia boczne zapobiegające wjechaniu pod pojazd, wyposażenie standardowe pojazdu, tj. koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy z lampą, apteczka, zestaw narzędzi, fabryczny komplet kluczy, w tym m.in. klucz do kół, kabina w kolorze białym, podwozie w kolorze szarym, belka sygnalizacyjna z napisem: „SuPeKom” Sp. z o.o., światło ostrzegawcze pulsujące zamontowane z tyłu pojazdu,

- główne elementy zabudowy pojazdu:

  - dwukomorowy zbiornik z zaworem dzielącym komory wody czystej i osadu, po otwarciu którego cała objętość zbiornika może być wykorzystana na wodę czystą, wyposażony w filtr siatkowy wstępnego oczyszczania, tylna dennica otwierana, zamykana i ryglowana hydraulicznie, opróżnianie zbiornika za pomocą ruchomego tłoka wygarniającego sprzężonego z klapą dennicy, zbiornik wyposażony w zawór spustowy do usuwania nadmiaru wód nadosadowych, pneumatyczny system opróżniania układu wodnego z wody. Charakterystyka techniczna:

    - objętość zbiornika całkowita: nie mniejsza niż 8000 dm3, w tym:

    - komora wody czystej		- nie mniejsza niż 4000 dm3,

    - komora osadu i wody brudnej	- nie mniejsza niż 4000 dm3,

  - wysokociśnieniowa pompa wodna napędzana mechanicznie z przystawki odbioru mocy montowanej w układzie napędowym podwozia. Charakterystyka techniczna:

    - wydatek pompy wodnej		- nie mniejszy niż 300 dm3/min

    - obroty				- 1500 obr./min

    - ciśnienie nominalne		- 16 MPa (płynna regulacja ciśnienia)

    - napęd				- mechaniczny wałami Cardana,

  - pompa podciśnieniowa - próżniowa (kompresor) wytwarzająca w komorze osadu próżnię, tworząca wraz z komorą, rurą ssącą i armaturą układ odsysania osadu. Charakterystyka techniczna:

    - wydatek pompy wodnej		- nie mniejszy niż 1000 m3/h

    - obroty				- 1100 obr./min

    - podciśnienie w układzie ssącym	- -0,085 MPa

    - napęd				- hydrauliczny,

  - możliwość równoczesnej pracy pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej (kompresora) przy jednoczesnym osiąganiu optymalnych parametrów,

  - wysięgnik teleskopowy układu ssącego podnoszony, obracany i wysuwany hydraulicznie o wysuwie 1 m, zamocowany na zbiorniku, służący do wprowadzania rury ssącej do studzienki kanalizacyjnej z możliwością obrotu wokół osi pionowej i poziomej, kąt obrotu 2700, kąt wzniosu 480, maksymalna głębokość ssania wysięgnikiem nie mniejsza niż 10 m od poziomu jezdni przy zastosowaniu inżektora i 8 m bez w/w urządzenia,

  - hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i krat wpustów, zamocowany do ramy samochodu,

  - duży bęben napędzany hydraulicznie z płynną regulacją prędkości, wyposażony w licznik wysuwu węża, obrotowy w osi pionowej o 1800 do nawijania węża wysokociśnieniowego, wyposażony w układ hydraulicznego wspomagania równomiernego układania węża, pozwalający na jego układanie bez użycia siły, promień wychylenia bębna 1250 mm. Charakterystyka techniczna węża:

    - oplot tekstylny,

    - długość					- 120 mb

    - średnica wewnętrzna			- 25 mm

    - ciśnienie nominalne			- 250 bar

    - ciśnienie rozrywające			- 625 bar

    - promień gięcia				- 150 mm,

  - mały bęben napędzany hydraulicznie służący do nawijania węża wysokociśnieniowego zasilającego pistolet wodny. Charakterystyka techniczna węża:

    - oplot tekstylny,

    - długość					- 60 mb

    - średnica wewnętrzna			- 13 mm

    - ciśnienie nominalne			- 250 bar

    - ciśnienie rozrywające			- 625 bar,

  - pojemniki (skrzynki narzędziowe) zamykane przeznaczone do przewozu węży i wyposażenia,

  - sterowanie za pomocą pulpitu sterowniczego, sterowanie pracą pompy wysokociśnieniowej i pompy podciśnieniowej – próżniowej z miejsca pracy operatora,

  - kolor zabudowy – pomarańczowy lub inny (wybór koloru po podpisaniu umowy),

- wyposażenie dodatkowe: umywalka z ciepłą wodą zapewniającą higieniczne warunki pracy, inżektor wspomagający ssanie osadu, pistolet wodny ciśnieniowy (200 bar) Ø 13 mm służący do prac pomocniczych oraz dwie dysze do pistoletu wodnego, lampa przenośna do oświetlania studzienki oraz miejsca pracy z możliwością jej podłączenia do instalacji samochodowej (odległość od podłączenia do lampy min. 20 m), węże ssawne (3 odcinki po 4 mb o średnicy Dn=100 mm), rolka dolna i górna do prowadzenia węża, zestaw głowic czyszczących z wymiennymi ceramicznymi dyszami, np.: typ GRANAT dla średnic od 150 do 500 mm – 1 szt., typ TURBO dla średnic od 200 do 900 mm – 1 szt., typ TORPEDA dla średnic od 150 do 500 mm – 1 szt., typ TORPEDA dla średnic od 300 do 800 mm – 1 szt., typ ROTACYJNA ŁAŃCUCHOWA dl średnic od 150 do 500 mm – 1 szt., lub równoważne głowice także z wymiennymi ceramicznymi dyszami dla średnic wyżej określonych w ilości po 1 z każdego rodzaju, razem 5 szt.,

- wymagania dodatkowe: układ pomiaru zużycia paliwa, tachograf cyfrowy, licznik motogodzin pracy pomp wysokociśnieniowej i podciśnieniowej, nadbudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi normami posiadająca certyfikat zgodności CE oraz Deklarację Zgodności z Dyrektywami UE. Certyfikat zgodności CE należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego wraz z dostawą samochodu, dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów, pakiet ubezpieczeniowy AC + OC + NW na 1 rok, instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu (instrukcja obsługi, charakterystyka techniczna urządzenia, instrukcja przeglądów, konserwacji i napraw), bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu, udzielenie minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód (podwozie i zabudowę) oraz 48 miesięcznego okresu gwarancji na powłoki malarskie dla elementów malowanych (m.in. beczka, itp.), zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla proponowanego pojazdu z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o  zaistniałym problemie, punkt serwisu podwozia winien znajdować się w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego, bezpłatny okres serwisowania pojazdu - 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt samochodu, świadectwo homologacji na kompletny pojazd lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa, wydana przez Ministra Transportu zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów i przyczep oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty do zarejestrowania kompletnego pojazdu.

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy PZP.

2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.supekom.sulechow.pl/

3. Termin realizacji: do dnia 15 grudnia 2007r.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Sytuacja finansowa: Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

    - Potencjał kadrowy: Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel inżynieryjno - techniczny do zrealizowania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie.

    - Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat co najmniej pięciu zamówień polegających na wykonaniu pojazdów wielofunkcyjnych do czyszczenia wpustów ulicznych i kanalizacji o średnicy min. 400 mm, o objętości zbiornika nie mniejszej niż 6000 dm3.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę. Oferta nie spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust.1 p. 10 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Wykonawcy.

  - Dane Wykonawcy.

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędny potencjał finansowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP oraz, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

  - Wykaz dostaw wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wykonaniu pojazdów wielofunkcyjnych do czyszczenia wpustów ulicznych i kanalizacji o średnicy min. 400 mm, o objętości zbiornika nie mniejszej niż 6000 dm3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

  - Dokumentację fotograficzną i rysunki techniczne oferowanego pojazdu (typ podwozia i zabudowy zgodny ze złożoną ofertą).

  - Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta.

  - Umowę lub inny dokument regulujący współpracę pomiędzy Oferentem i zaproponowanym serwisem podwozia, potwierdzający, że dla zaproponowanego przez Oferenta samochodu punkt serwisowy znajduję się w odległości do 60 km od siedziby Zamawiającego.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).

  - Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).

  - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 7.6.1, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzaju dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2006 r. nr 87 poz. 605).

6. Sposób uzyskania SIWZ:

W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 19 (II piętro).

Strona internetowa jak w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 23 (sekretariat) w terminie do dnia 14.08.2007 r. do godz. 9:00.

8. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Data i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie  ofert  nastąpi   w dniu  14.08.2007 r. o  godz. 9:15 w  siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.  -  pokój  nr. 23 (Sala konferencyjna – II piętro).

10. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty:

- CENA				- 80%

- SILNIK BEZ ADBLUE		- 10%

- WARUNKI PŁATNOŚCI	- 10%.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

PREZES ZARZĄDU

/-/ mgr inż. Marek Lelito