OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

„SuPeKom” Sp. z o.o.

66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

NIP 973-07-12-918       REGON 977922651

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 31’557’000,00 zł

ogłasza II przetarg  nieograniczony.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu dostawczego typ „brygadowy” spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne i jakościowe:

    - opis samochodu fabrycznie nowego:

- rok produkcji 2008 lub 2009,

- dopuszczalna masa całkowita do 3,5t,

- skrzynia ładunkowa otwarta, samowyładowcza (wywrotka), burty aluminiowe otwierane, wysokość burt min. 350 mm,

- minimalne wymiary skrzyni ładunkowej: długość min. 2500 mm, szerokość min. 1950 mm,

- kabina czterodrzwiowa 7 – miejscowa (kierowca + 6 pasażerów), centralny zamek, układ kierowniczy ze wspomaganiem, ABS, poduszka powietrzna kierowcy, zamontowany nowy radioodtwarzacz z głośnikami i anteną, nowe dywaniki gumowe i nowe pokrowce na siedzenia,

- dodatkowe zabezpieczenia: immobiliser i blokada kierownicy,

- silnik wysokoprężny o mocy min. 100 KM, spełniający normy emisji spalin min. EURO 4,

- fartuchy przeciwbłotne kół przednich i tylnych,

- układ jezdny: rozkład osi max. 4080 mm, długość całkowita max. 6230 mm, wzmocnione zawieszenie,

- zbiornik paliwa z zamykanym korkiem,

- lusterka wsteczne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego, lusterka boczne na krótkich ramionach regulowane elektrycznie,

- oświetlenie zewnętrzne wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz inne elementy wyposażenia wg obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

- wyposażenie standardowe pojazdu, tj. koło zapasowe, podnośnik samochodowy, gaśnica proszkowa typu samochodowego o pojemności ok. 2 kg zamontowana w pobliżu siedzenia kierowcy, trójkąt ostrzegawczy z lampą, apteczka, fabryczny komplet kluczy, w tym m.in. klucz do kół,

- ogumienie letnie i zimowe z felgami stalowymi (w tym pełnowymiarowe koła zapasowe) – po 5 sztuk,

- kolor pomarańczowy (dopuszcza się kolor inny wyłącznie pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego),

- napisy na drzwiach bocznych o treści i wielkości ustalonej z Zamawiającym,

- belka sygnalizacyjna z napisem: „SuPeKom” Sp. z o.o.

    - wymagania dodatkowe:

- dostawa kompletnego pojazdu wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami do siedziby Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. przy ul. Poznańskiej 18, 66-100 Sulechów,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji pojazdu w języku polskim (instrukcja eksploatacji samochodu, instrukcja obsługi zawierająca m.in. charakterystykę techniczną urządzenia, książeczka przeglądów, zalecenia odnośnie konserwacji i środków roboczych), książki gwarancyjne pojazdu i zainstalowanego sprzętu, książkę przeglądów serwisowych,

- bezpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji dostarczonego pojazdu,

- udzielenie 24 miesięcznego okresu gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów licząc od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń,

- zapewnienie serwisu dla zaproponowanego samochodu w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń z czasem reakcji do 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałym problemie, punkt serwisu podwozia winien znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego (Wykonawca złoży jako załącznik do oferty oświadczenie, że dla zaproponowanego przez niego samochodu punkt serwisowy znajduję się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Najpóźniej w dniu dostawy samochodu do siedziby Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć umowę podpisaną pomiędzy Wykonawcą a serwisem regulującą współpracę pomiędzy nimi w zakresie serwisowania zaproponowanego samochodu),

- bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń łącznie z jakąkolwiek wymianą części, płynów, olejów, itp. wliczony w koszt samochodu,

- posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zarejestrowania kompletnego samochodu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322), w tym m. in. świadectwo homologacji na kompletny pojazd lub decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa wydana przez Ministra Transportu zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym oraz karta pojazdu.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat na dostawę samochodu.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

  - Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

http://supekom.bip.sulechow.pl/

3. Termin realizacji: samochód należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w dniu 01.10.2009 roku.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w zdaniu 1, należy dołączyć dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami pkt. 8 SIWZ.

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu 
i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający nie ogranicza udziału Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

  - Złożenie oferty przez Oferentów wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotu dostawy:

    - W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców winno być dołączone do oferty.

  - Wykonawca zobowiązany jest udzielić 24-miesięcznej gwarancji na cały samochód bez limitu kilometrów.

  - Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Oferenta. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i Oferent zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie Oferent musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Oferta Oferenta.

  - Dane Oferenta.

  - Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

  - Oświadczenie Wykonawcy, że dla zaproponowanego samochodu punkt serwisowy znajduję się 
w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

  - Specyfikacja techniczna pojazdu z wyszczególnieniem wszystkich warunków minimalnych podanych przez Zamawiającego potwierdzająca spełnienie tych warunków wraz z podaniem marki pojazdu, typu, producenta, oraz wszystkich podstawowych danych samochodu (jak np.: pojemność, moc silnika, itp.).

  - Zaakceptowany projekt umowy.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

  - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Dokumentację fotograficzną i rysunki techniczne oferowanego pojazdu.

  - Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).

  - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o realizację przedmiotu usługi – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 7.3.1 SIWZ, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu.

6. Sposób uzyskania SIWZ:

W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 25 (II piętro) lub na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 23 (sekretariat) w godzinach urzędowania lub przesłać, w taki sposób aby dotarła ona na adres Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 17.06.2009 r. do godz. 900.

8. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9. Data i miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2009 roku o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

10. Termin związania ofertą:

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty:

- CENA			- 100%

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marek Lelito

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 09.06.2009 roku

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………………………….

Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 09.06.2009 roku

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.06.2009 roku