Sulechów, 28 września 2007 roku

Inwestor:

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

tel. (0-68) 3852407, fax. (0-68) 3852370

WARUNKI  PRZETARGU (WP)

Dotyczy II pisemnego przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz

z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248”

Zatwierdzam:

......................................

Sulechów 2007

Spis treści:

# Rozdział 1: Instrukcja dla Oferentów wraz z załącznikami			- str. 3

# Rozdział 2: Projekt umowy							- str. 19

# Rozdział 3: Opis zadania inwestycyjnego - dokumentacja projektowa	- str. 25

Rozdział 1

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTA

Inwestor:

# Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie

# adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18,

tel. (068) 385 24 07, fax. (068) 385 23 70,

NIP 973-07-12-918, REGON: 977922651

KRS nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kapitał zakładowy: 27’751’000 zł

Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.supekom.sulechow.pl

adres e-mail: supekom@wp.pl

ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na:

„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248”.

Na podstawie art.132 ust.1 punkt 4 i art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) niniejsze postępowanie prowadzone będzie według przepisów Kodeksu cywilnego bez stosowania w/w ustawy.

Znak postępowania: ZP-KS2/EJ/23/2007

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Inwestora należy posługiwać się powyższym znakiem.

I. OGÓLNE WARUNKI PRZETARGU

- Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 i podzielone zostało na następujące etapy:

- ETAP I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
nr 1 do studni nr 5, w dalszej części Instrukcji dla Oferentów oraz w Projekcie Umowy zwanej  S-1 do S-5.

- ETAP II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
nr 57 do studni nr 67, w dalszej części Instrukcji dla Oferentów w Projekcie Umowy zwanej S-57 do S-67.

- ETAP III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
nr 74 do studni nr 76, w dalszej części Instrukcji dla Oferentów w Projekcie Umowy zwanej S-74 do S-76.

Ponadto zadanie inwestycyjne obejmuje budowę 8 szt. przykanalików oraz budowę ok. 40mb sieci kanalizacyjnej od studni S1 do działki 62/4 wraz ze studnią i przykanalikiem (zgodnie z oznaczeniem kolorem czerwonym na rysunkach nr 1, 2 i 3, dołączonych do niniejszych Warunków Przetargu).

  - Szczegółowy zakres robót zgodny jest z projektem budowlanym, Warunkami Przetargu i załączonymi rysunkami. Projekt budowlany do opracowania oferty został załączony do Warunków Przetargu w rozdziale 3 jako opis przedmiotu zadania inwestycyjnego.

UWAGA 1: Projekt budowlany obejmuje szerszą część zadania niż przewidziana do realizacji przez Inwestora. Dlatego Oferent musi wybrać z dostarczonego projektu tylko opisy, które dotyczą budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 od studni S-1 do studni S-5, od studni S-57 do studni S-67 oraz od studni S-74 do studni S-76.

UWAGA 2: Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, jak również warunkami dopuszczającymi technologie i materiały do stosowania.

  - Zaleca się, aby Oferent odwiedził i zbadał plac budowy  oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Oferenta z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Oferent.

  - Zakres prac w ramach zaproponowanej ceny ofertowej musi obejmować oprócz zakresu robót zgodnego z projektem budowlanym, także:

- koszt wykonania przykanalików oraz sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią wg dołączonych do Warunków Przetargu rysunków wymienionych w pkt. I podpkt. 1, zdanie ostatnie niniejszej Instrukcji,

- koszty organizacji placu budowy,

- koszty ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk,

- koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego,

- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- koszty robót odwodnieniowych,

- koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania placu budowy,

- koszty dozorowania placu budowy oraz maszyn i urządzeń.

  - Inwestor nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony w dokumentacji projektowej sposób wykonania zadania inwestycyjnego.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne etapy.

  - Inwestor nie przewiduje udzielenia zaliczki na roboty.

  - Oferent wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy. Inwestor nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

  - Każdy Oferent ma obowiązek udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który będzie stanowił równocześnie dokument gwarancyjny.

  - Zadanie inwestycyjne należy zrealizować po podpisaniu umowy w następujących terminach:

- ETAP I – najpóźniej do 31.12.2007 roku,

- ETAP II i ETAP III – najpóźniej do 31.07.2008 roku.

### II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę należy sporządzić na FORMULARZU OFERTY, stanowiącym załączniki nr 1 do Rozdziału I - Instrukcji dla Oferenta. Oferta musi obejmować całość zadania inwestycyjnego i spełniać wszystkie wymagania Warunków Przetargu oraz projektu budowlanego.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami punktu IV Instrukcji dla Oferenta.

  - W przypadku, gdy Oferent, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez przedstawiciela Oferenta upoważnionego do podpisania oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Oferenta muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, ponadto wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i trwale spięte.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę (wraz z wypełnionymi załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Inwestora podany na wstępie.

Koperta musi ponadto posiadać oznaczenia:

Oferta w sprawie II pisemnego przetargu nieograniczonego:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248”

„ Nie otwierać przed 03-10-2007 r. do godziny 915”

a także nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia lub wycofania jej przez Oferenta przed terminem otwarcia ofert.

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Inwestor otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XI.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt II. 5, a koperta musi być dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  - Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

- Każdy Oferent może przedłożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego Oferenta więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe lub częściowe wykonanie przedmiotu zadania inwestycyjnego spowoduje odrzucenie oferty lub ofert tego Oferenta.

- Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i załączone jako odrębna część, nie związana z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

III. OPIS WARUNKÓW, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERENCI I ICH OFERTY ORAZ SPOSOBÓW DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający następujące warunki:

  - Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania, gdyż nie odnoszą się do niego kryteria wykluczające następujących oferentów:

- którzy w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków związanych z działalnością Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego.

- Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Sytuacja finansowa:

Oferent powinien dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego przy założeniu, że za faktycznie wykonany zakres robót płatność dokonywana będzie nie częściej, niż raz w miesiącu po wykonaniu 
i odebraniu zakresu robót przewidzianych w harmonogramie w danym miesiącu. W związku z tym wymagane jest udokumentowanie dostępu do środków finansowych w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł w okresie pierwszych 2 miesięcy trwania robót, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego (np. w formie bankowego potwierdzenia zdolności kredytowych Oferenta, depozytu bankowego).

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Informację banku finansującego, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości niezbędnej do zrealizowania zadania na warunkach ustalonych w punkcie III podpunkt 1.2. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

  - Potencjał kadrowy:

Oferent winien mieć do dyspozycji odpowiedni pod względem kwalifikacji do zakresu robót wykazanych w rozdziale 3 Warunków Przetargu personel inżynieryjno-techniczny oraz dla obsady stanowisk:

- kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i doświadczeniem zawodowym, przynależnością do Izby inżynierów budownictwa i opłaconymi składkami oraz ubezpieczeniem OC zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2173),

- pracownika (pracowników) z doświadczeniem w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Wykaz osób, które będą wykonywać zadanie inwestycyjne lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania inwestycyjnego z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (konieczny odpis uprawnień kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, opłaceniu wymaganych składek i ubezpieczenia OC) oraz podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności.

  - Potencjał techniczny:

Oferent powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp - przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób – do w pełni sprawnego podstawowego sprzętu umożliwiającego wykonanie robót.

  - Doświadczenie zawodowe:

Oferent powinien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat jako główny wykonawca, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 mm o wartości min. 150.000,00 PLN.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy załączyć:

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 o wartości min. 150.000,00 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.)

- Złożona oferta musi spełniać następujące warunki:

  - Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Inwestora jako termin składania ofert.

  - Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zadania inwestycyjnego ze wszystkimi wymogami Warunków Przetargu dotyczących zadania inwestycyjnego oraz z projektem budowlanym.

  - W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, konieczne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Oferentów winno być dołączone do oferty.

- Ocena spełnienia warunków określonych dla Oferentów będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”- „nie spełnia”. Oferent spełniający warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferent nie spełniający któregokolwiek z warunków otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie wykluczony z ubiegania się o zawarcie umowy na realizację zadania inwestycyjnego, a jego oferta zostanie odrzucona.

IV. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

- Oferta Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Instrukcji dla Oferenta.

- Dane Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a do Instrukcji dla Oferenta.

- Oświadczenie Oferenta na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Instrukcji dla Oferenta, a w przypadku, gdy Oferentem jest konsorcjum oświadczenia na formularzach stanowiących załącznik nr 2a i 2b.

- Wykaz osób, które będą wykonywać zadanie inwestycyjne lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania inwestycyjnego z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych (konieczny odpis uprawnień kierownika robót oraz zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa, opłaceniu wymaganych składek i ubezpieczenia OC) oraz podaniem zakresu wykonywanych przez nich czynności stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji dla Oferenta.

- Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej o średnicy min. Ø160 mm o wartości min. 150.000,00 PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokoły odbioru robót, referencje, listy polecające itp.) stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji dla Oferenta.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert opisany jako załącznik nr 5.

- Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków związanych z działalnością Oferenta, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego opisane jako załącznik nr 6.

- Zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu ZUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert opisane jako załącznik nr 7.

- Informację banku finansującego, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta w wysokości niezbędnej do zrealizowania zadania na warunkach ustalonych w punkcie III podpunkt 1.2. opisaną jako załącznik nr 8.

- Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony na kwotę min. 50.000,00 PLN  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej opisaną jako załącznik nr 9.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót w układzie miesięcznym opracowany na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem załączonych rysunków do Warunków Przetargu, z wyszczególnieniem kwot wydatkowanych w poszczególnych miesiącach na poszczególne etapy zadania opisany jako załącznik nr 10.

- Zaakceptowany projekt umowy opisany jako załącznik nr 11.

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.) opisaną jako załącznik nr 12.

- W przypadku składania oferty przez Oferentów, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. III punkt 2 podpunkt 2.3., dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w postępowaniu opisane jako załącznik nr 13.

Uwaga 1: W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty opisane w ust. 6, 7  i 8  muszą być złożone przez każdy podmiot współuczestniczący.

Uwaga 2: Oferenci, którzy wzięli udział w unieważnionym pisemnym przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 zwolnieni są z załączania dokumentów wymienionych w punktach: 6,7,8,9 i 10.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI INWESTOR BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Cena					-	100 %

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez oferentów w zakresie wyżej wymienionego kryterium:

Ocena ceny oferty będzie dokonana wg wzoru:

Wp = ( Cn : Cb ) x 100 pkt

Wp – ilość zdobytych punktów

Cn – cena brutto najtańszej oferty

Cb – cena brutto badanej oferty

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Oferentom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Rozliczenia pomiędzy Inwestorem, a Oferentem będą dokonywane w PLN.

- Oferent zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej netto i brutto zamówienia wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN.

- Podstawą do określenia ceny ryczałtowej oferty są wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej oraz koszty związane z wykonaniem przykanalików oraz sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią wg dołączonych do Warunków Przetargu rysunków, pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania i organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk, koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty robót odwodnieniowych, koszty dozorowania placu budowy oraz maszyn i urządzeń.

- Cena ryczałtowa oferty powinna uwzględniać inne, nieprzewidziane w dokumentacji, składniki wpływające na ostateczną cenę. Ceny określona przez Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

- Inwestor poprawi oczywiste pomyłki w tekście oferty - za wyjątkiem błędów w obliczeniu ceny - informując o tym Oferenta. Za błąd w obliczeniu ceny uważać się będzie również niewłaściwie obliczony podatek od towarów i usług.

- Inwestor nie dopuszcza stosowania upustów kwotowych ani procentowych od ceny ofertowej wyliczonej według podanych wyżej zasad.

- Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym nie częściej niż raz w miesiącu, po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń.

- Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń.

UWAGA. Inwestor informuje, że w części zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy udział procentowy robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą wynosi 85%, natomiast z budownictwem niemieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą wynosi 15%.

###### VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Inwestor nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

- Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

  - Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Uwaga: dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednej lub kilku określonych wyżej formach.

  - Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone na ustalony z Inwestorem rachunek bankowy.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowych Inwestor dopuszcza wniesienie gwarancji na część zabezpieczenia podlegającą zwrotowi po zakończeniu robót w dniu podpisania umowy z terminem ważności o miesiąc dłuższym, niż umowny termin zakończenia robót z uwagi na możliwość wystąpienia usterek przy odbiorze końcowym. Na pozostałą część zabezpieczenia podlegającą zwrotowi po upływie umownego okresu gwarancji, gwarancja ubezpieczeniowa może być wniesiona po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego, z terminem ważności do końca okresu gwarancji liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek.

  - Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy.

#### VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Inwestora lub za potwierdzeniem odbioru, w godzinach od 800 do 1500 w pokoju nr 23 w ostatecznym terminie do 03-10-2007 r. do godz. 900.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zostaną one zwrócone Oferentom nie otwarte.

- Inwestor zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, to wszystkie prawa i obowiązki Inwestora i Oferentów odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

#### IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW PRZETARGU

  - Oferent może zwrócić się na piśmie (pocztą, faxem lub drogą elektroniczną) do Inwestora o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Inwestor prześle treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym doręczono Warunki Przetargu oraz na stronie internetowej, na której opublikowane zostały Warunki Przetargu.

  - Jeżeli Inwestor lub Oferenci przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Inwestora:

- e-mail:   supekom@wp.pl;

- http://bip.supekom.sulechow.pl

X. TERMIN DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY OFERTĄ

  - Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2007r. o godzinie 915 w siedzibie Inwestora w sali konferencyjnej, II piętro – Sekretariat.

XII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Inwestor zaprasza wszystkich Oferentów na otwarcie ofert - jest to czynność jawna.

- Podczas otwarcia ofert Inwestor  podaje nazwy (firmy) oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W przypadku, gdyby Oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Inwestor prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy Oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

- Inwestor dokona badania ofert i sprawdzi, czy odpowiadają warunkom określonym w Instrukcji dla Oferenta. Oferty, które nie będą spełniać warunków przetargu zostaną przez Inwestora odrzucone.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Inwestor może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Inwestor poprawi oczywiste omyłki w treści oferty informując o tym Oferenta.

- Inwestor zawrze umowę na realizację zadania inwestycyjnego z Oferentem, którego oferta odpowiada warunkom przetargu oraz została uznana za najkorzystniejszą, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Inwestor niezwłocznie powiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej http://bip.supekom.sulechow.pl oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim Oferentom biorącym udział w postępowaniu. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta zostanie wybrana, Inwestor określi miejsce i termin zawarcia umowy.

## XIII. PRZEDSTAWICIELE INWESTORA UPRAWNIENI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami w imieniu Inwestora wyznacza się następujące osoby:

- pani Ewa Juryk – e-mail: supekom@wp.pl

- pani Justyna Knefel – e-mail: supekom@o2.pl

w siedzibie Inwestora, w godzinach urzędowania.

Załącznik nr 1

Do Instrukcji dla Oferenta

O F E R T A

Nazwa i siedziba Oferenta:

.........................................................

.........................................................

tel/fax ...............................................

NIP     ..............................................		SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNALNE „SuPeKom” Spółka z o.o.

ul. Poznańska 18

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym po zapoznaniu się z Warunkami Przetargu i dołączonymi rysunkami oraz z projektem budowlanym, a także w oparciu o pozyskane przez siebie informacje, oferujemy wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248” w zakresie objętym warunkami przetargu:

za kwotę brutto: ....................................................... zł.

słownie: ..............................................................................................................................................

w tym kwota netto : ............................................................. zł.

słownie: .......................................................................................................................................

podatek od towarów i usług w wysokości ....................................................... zł.

- Oświadczamy, że nie wnosimy zastrzeżeń do Warunków Przetargu oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zadania inwestycyjnego (w tym dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu).

- Oświadczamy, że zadanie inwestycyjne wykonamy w terminie zgodnym z Warunkami Przetargu.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Warunkach Przetargu.

- Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i wszystkie urządzenia objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- Oświadczamy, iż zadanie inwestycyjne wykonamy sami.

- Oświadczamy, że zawarty w Warunkach Przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inwestora.

- Oświadczamy, że w ciągu 3 dni od przekazania terenu budowy dostarczymy ubezpieczenie budowy od wszelkich ryzyk.

- W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .....................................................................................

- Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania niniejszego zamówienia.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1)	...................................................................................

(2)	...................................................................................

(3)	...................................................................................

(4)	...................................................................................

(5)	...................................................................................

(6)	...................................................................................

(7)	...................................................................................

(8)	...................................................................................

(9)	...................................................................................

(10)     ...................................................................................

Sulechów, dnia …………………………

............................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Oferenta)		 		              reprezentowania Oferenta)

Załącznik   nr   1a

Do Instrukcji dla Oferenta

DANE   OFERENTA

- Nazwa: …………………………………………………………………………………………………

- Siedziba: ……………………………………………………………………………………………….

- NIP: ……………………………………………………………………………………………………

- REGON: ……………………………………………………………………………………………….

- Tel/fax: …………………………………………………………………………………………………

- Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru handlowego: ……………………..

- Nazwa banku i numer konta bankowego: ……………………………………………………………..

- Osoby upoważnione przez Oferenta do podpisania umowy (imię i nazwisko oraz stanowisko): ……

- Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) jest:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

- Przedstawicielem Oferenta w trakcie realizacji umowy będzie:

Imię i nazwisko:

stanowisko:

tel/fax.

Jednocześnie zobowiązujemy się do dostarczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy pełnomocnictwa dla naszego przedstawiciela, o ile jego umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

Sulechów, dnia …………………………

...........................................			               	     ...................................................

(imiona i nazwiska osób 					                          (podpisy osób uprawnionych do

uprawnionych do reprezentowania Oferenta)		 		              reprezentowania Oferenta)

## Załącznik nr 2

Do Instrukcji dla Oferenta

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Oferenta ........................................................................................................................

Adres Oferenta .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..................................................................................................................

Oświadczam, że:

- jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

- znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania inwestycyjnego,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania ponieważ nie odnoszą się do mnie kryteria wykluczające następujących oferentów:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zadania inwestycyjnego lub wykonując je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zadania inwestycyjnego, 
w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

## Załącznik nr 2a

Do Instrukcji dla Oferenta (dotyczy każdego uczestnika konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Oferenta ........................................................................................................................

Adres Oferenta .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania ponieważ nie odnoszą się do mnie  kryteria wykluczające

następujących oferentów:

- dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zadania inwestycyjnego lub wykonując je z nienależytą starannością,

- dostawców lub wykonawców, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,

- dostawców lub wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- osoby prawne, których urzędujących członków władz prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie  zadania inwestycyjnego publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

- dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie, specyfikacji istotnych warunków zadania inwestycyjnego, 
w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

## Załącznik nr 2b

Do Instrukcji dla Oferenta (na jednym oświadczeniu podpisują się wszyscy uczestnicy konsorcjum)

# OŚWIADCZENIE

Nazwa Oferenta ........................................................................................................................

Adres Oferenta .........................................................................................................................

Numer telefonu/fax ..................................................................................................................

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania inwestycyjnego,

3) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania inwestycyjnego,

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem - potwierdzamy własnoręcznymi podpisami /x/ świadom - świadomi /x/ odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

/x/ niepotrzebne skreślić

Podpisano:    .................................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

### Załącznik nr 3

Do Instrukcji dla Oferenta

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ

ZADANIE INWESTYCYJNE

Nazwa Oferenta  ................................................................................................

Adres Oferenta   .................................................................................................

Numer telefonu ..................................... Numer telefaxu ...................................

| Nazwisko i imię | Opis uprawnień i doświadczenia (techniczne i kierownicze) | Lata doświadczenia zawodowego | Proponowana rola w realizacji zadania inwestycyjnego (zakres czynności) |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Załącznik należy wypełnić zgodnie z postanowieniami Instrukcji dla Oferentów

Podpisano

............................................

( upoważniony przedstawiciel )

### Załącznik nr 4

Do Instrukcji dla Oferenta

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

Nazwa Oferenta  .....................................................................................................................

Adres Oferenta   .......................................................................................................................

Tel/fax .....................................................

| Rodzaj zadania inwestycyjnego i jego zakres (opis) | Wartość zamówienia w tys. zł | Czas realizacji zadania inwestycyjnego | Nazwa Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga: Załącznik wypełnić zgodnie z postanowieniami Instrukcji dla Oferentów

Podpisano      ....................................................................

( upoważniony przedstawiciel )

Rozdział 2

PROJEKT UMOWY

w dniu .................... r. w Sulechowie pomiędzy Sulechowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym „SuPeKom” Spółka z o.o. w Sulechowie wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze pod nr 0000034054, w imieniu której działa Zarząd w składzie:

Prezes		-	Marek Lelito

zwaną dalej „INWESTOREM”,

a ....................................................................... z siedzibą w ...................................................., o numerze identyfikacji podatkowej ........................................, KRS* nr ………………………………….. w ……………………………………, **…………………..…………………………… w imieniu którego

działa:

- .................................			-	.........................................

- ................................			-	........................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

w rezultacie dokonania przez Inwestora na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248”, które podzielone zostało na następujące etapy:

ETAP I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-1 do studni S-5,

ETAP II - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-57 do studni S-67,

ETAP III - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami od studni 
S-74 do studni S-76.

- Zadanie inwestycyjne obejmuje również budowę 8 szt. przykanalików oraz budowę ok. 40mb sieci kanalizacyjnej od studni S1 do działki 62/4 wraz ze studnią i przykanalikiem (zgodnie z oznaczeniem kolorem czerwonym na rysunkach nr 1, 2 i 3, dołączonych do Warunków Przetargu).

- Szczegółowy zakres robót określony jest w projekcie budowlanym oraz Warunkach Przetargu.

- Realizacja przedmiotu umowy powinna przebiegać zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez Pracownię Projektową „IMAR”, pozwoleniem na budowę wydanym decyzją nr 1419/04 z dnia 23.11.2005 r. znak: UAN-Sg/7351b/109/05r. zmienionej decyzją z dnia 24.11.2006 r. znak: UAN-Sg/7351b/109/134/06r oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym robót stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.

- Nie dopuszcza się w trakcie realizacji przedmiotu umowy do stosowania materiałów i urządzeń technologicznych, innych niż założone w projekcie budowlanym, oraz wykonanie robót niezgodnie z projektem.

( 2

TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:

  - ETAP I – najpóźniej do 31.12.2007 roku,

  - ETAP II i ETAP III – najpóźniej do 31.07.2008 roku.

( 3

## NADZÓR INWESTORSKI, KIEROWNICTWO ROBÓT

- Przedstawicielem Inwestora na budowie jest: ……………………………………………..

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: ...................................................................

- Obowiązki kierownika budowy z ramienia Wykonawcy pełni ......................................... posiadający uprawnienia budowlane .......................................

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Inwestora pełnić będą:
- …………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ........................... w zakresie robót konstrukcyjno- budowlanych,
- ………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ............................ w zakresie instalacji i sieci wod.- kan.,
- …………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ............................ w zakresie robót elektrycznych,

- Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i są uprawnieni w imieniu Inwestora do sprawdzania jakości i ilości wykonanych robót oraz potwierdzania stopnia ich zaawansowania.

( 4

## OBOWIĄZKI  INWESTORA  i  WYKONAWCY

- Inwestor zobowiązuje się do:

- dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie robót,

- przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej do dnia 10.10.2007 r.,

- dostarczenia Wykonawcy 1 egz. projektu budowlanego z dniem podpisania umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje się do:

  - wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

  - przeprowadzenia wszelkich prób i badań technicznych oraz uzyskania zezwoleń, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu umowy określonego w ( 1 umowy,

  - uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na zajęcia pasa drogowego, na co Inwestor udziela pełnomocnictwa oraz przekazania inwestorowi jednego egzemplarza niezbędnych decyzji w ciągu 3 dni od dnia ich uzyskania,

  - utrzymania terenu budowy w należytym porządku, przestrzegania przepisów BHP, Ppoż. oraz zasad właściwej gospodarki materiałami,

  - zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy,

  - ogrodzenia terenu budowy, zabezpieczenia i oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi,

  - odtworzenia nawierzchni dróg lub chodników po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

  - dostarczenia Inwestorowi w ciągu 3 dni od przekazania terenu budowy ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że roboty objęte umową należą do zakresu jego działalności 
i zawodowo trudni się wykonywaniem takich robót.

( 5

##### ODBIORY

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy - polegający na sprawdzeniu jakości i ilości wykonanych robót danego etapu zadania inwestycyjnego określonego w §1,

  - odbiór końcowy - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

- W odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych uczestniczą Wykonawca i inspektor nadzoru; w odbiorze końcowym Wykonawca, inspektor nadzoru 
i przedstawiciel Inwestora.

- Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy. Do Wykonawcy należy również zawiadomienie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i robót zanikających.

- Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają każdorazowo odbiorowi.

- Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest odkryć te roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je do poprzedniego stanu.

- Terminy rozpoczęcia odbiorów:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - w ciągu 3 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,

  - odbiór częściowy – w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia Inwestora i inspektora nadzoru,

  - odbiór końcowy - w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia Inwestora i inspektora nadzoru.

- Terminy zakończenia czynności związanych z odbiorami:

  - odbiór częściowy	- w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcia,

  - odbiór końcowy	- w ciągu 30 dni od daty ich rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokół odbioru podpisują przedstawiciele stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru robót, do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem Inwestor może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy bez zapłaty za przedmiot odbioru lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca obowiązany jest usuwać wady na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ujawnienia wady. Inwestor poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu wady poprzez wpis do dziennika budowy, protokołu odbioru lub na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zawiadomienia Inwestora na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru,

  - żądania wyznaczenia terminu odbioru po usunięciu wad.

- Inwestor dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu wad w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

( 6

##### ZLECANIE  ROBÓT  PODWYKONAWCOM

Wykonawca wykona własnymi siłami 100% wartości przedmiotu umowy. Inwestor nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

( 7

##### WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

- Strony ustalają, iż podstawą rozliczenia inwestycji będzie wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiących wraz z całą ofertą załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wyraża się kwotą netto .............................. zł (słownie: .......................  złotych .../100) plus należny podatek VAT i obejmuje zakres robót wynikający z projektu budowlanego oraz Warunków Przetargu z dołączonymi rysunkami nr 1,2 i 3.

- Wartość przedmiotu umowy brutto (wraz z podatkiem od towarów i usług na dzień podpisania umowy) wynosi: ............... zł  (słownie: ......................................................../100).

W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy Wykonawca do fakturowania zastosuje stawkę obowiązującą w czasie wykonania robót.

- Wynagrodzenie ryczałtowe z oferty Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót oraz koszty związane z wykonaniem przykanalików oraz sieci kanalizacyjnej wraz ze studnią, pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zagospodarowania i organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk, koszty organizacji ruchu, zajęcia pasa drogowego, koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty robót odwodnieniowych, koszty dozorowania placu budowy oraz maszyn i urządzeń.

( 8

##### ROZLICZENIA  I  TERMINY  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie należności nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawianych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym nie częściej niż raz w miesiącu, po zakończeniu i odebraniu poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem umowy i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń.

- Termin płatności faktur ustala się do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez zastrzeżeń z konta Inwestora na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

- Inwestor oświadcza, że posiada NIP 973-07-12-918.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Inwestora.

( 9

##### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny przedstawionej w ofercie w dniu podpisania niniejszej umowy, co stanowi kwotę ................... zł (słownie: ..........................................)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ........................

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru robót bez usterek, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

- W przypadku nienależytego wykonania zadania inwestycyjnego zabezpieczenie zostanie przeznaczone na wykonanie robót oraz pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

( 10

# GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na roboty budowlane, materiały i wszystkie urządzenia objęte przedmiotem umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

- W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie dłuższym niż 20 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu wad, Inwestor ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy umownego.

( 11

### ODSZKODOWANIA

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Podstawą do naliczania kar umownych jest wartość przedmiotu umowy określona w ( 7 ust. 3 niniejszej umowy.

- Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Inwestorowi kary umowne za:

a) niedotrzymanie terminów realizacji przedmiotu umowy - 0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi - 0,05% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

d) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 3 % wartości przedmiotu umowy brutto.

  - Inwestor płaci Wykonawcy kary umowne za:

a) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót - 0,05 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień zwłoki,

b) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - 3 % wartości przedmiotu umowy brutto.

- Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 12

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 2 tygodni od przekazania Wykonawcy placu budowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie reaguje na złożone na piśmie wezwanie Inwestora do rozpoczęcia robót,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Inwestor odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminów płatności określonych w ( 8.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Inwestora obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej strony, której działanie spowodowało odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone i wzniesione,

  - Jeżeli stroną odstępującą od umowy jest Inwestor, to Wykonawca:

a) zgłosi Inwestorowi gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających,
b) sporządzi wykaz materiałów zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy, które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie objętych umową robót,

- Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót

b) zapłaty za roboty wykonane do dnia odstąpienia,

c) odkupienia materiałów, o których mowa w pkt. 4.4.b.

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 13

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Integralnymi częściami niniejszej umowy są :

- WARUNKI PRZETARGU				- załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy					- załącznik nr 2

- Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę		- załącznik nr 3.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla Inwestora.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się Prawo Budowlane i przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

### PODPISY

## W YKONAWCA								INWESTOR

*) KRS, lub Ewidencja działalności gospodarczej,

**) spółki z o.o., spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne wpisują wysokość kapitału zakładowego, a spółki komandytowo-akcyjne dodatkowo wysokość wniesionego kapitału zakładowego.

Rozdział 3

Opis zadania inwestycyjnego

- dokumentacja projektowa

      - Projekt budowlany – kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przykanalikami zaprojektowana w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów,

- ZAŁĄCZNIK  1P

      - Rysunek nr 1, 2 i 3

- ZAŁĄCZNIK  2P