|  | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów Tel. 0/prefix/68 385-24-07 Fax 0/prefix/68 385-23-70 http://www.supekom.pl e-mail: supekom@wp.pl BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470 NIP 973-07-12-918 REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Kapitał zakładowy: 27’751’000,00 zł |
| --- | --- |

|  | Sulechów, dnia 01.10.2007 |
| --- | --- |

Wyjaśnienie treści Warunków Przetargu

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „ SuPeKom” Sp. z o.o. w związku z ogłoszonym pisemnym przetargiem nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowanej w obrębie ewidencyjnym Kalsk, Gmina Sulechów na dz. nr 202, 245/2, 249/7, 248 dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie, w odpowiedzi na pytanie Oferenta wyjaśnia treść Warunków Przetargu dotyczącą:

- konieczności odtworzenia nawierzchni dróg i rekultywację terenów rolniczych oraz terenów zielonych przy wykonaniu zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem przetargu.

Inwestor informuje, iż w ramach zadania inwestycyjnego każdy z Oferentów składających ofertę powinien uwzględnić w oferowanej cenie odtworzenie nawierzchni dróg i rekultywację terenów rolniczych oraz terenów zielonych.

Dla odtworzenia nawierzchni dróg Oferent musi uwzględnić następujące prace:

- dla nawierzchni gruntowych – wyprofilowanie podłoża, ułożenie warstwy odcinającej z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm, ułożenie warstwy tłucznia bazaltowego o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, w tym dolna warstwa podbudowy o grubości 10cm z tłucznia bazaltowego o granulacji 31,5 do 63mm, górna warstwa podbudowy o grubości 10cm i granulacji 0 do 31,5mm.

Szacunkowe szerokości i długości nawierzchni:

    - od studni S-0 do S-5 szerokość nawierzchni ok. 4m, długość ok. 178m,

    - od studni S-59 do S-61 szerokość nawierzchni ok. 4m, długość ok. 80m,

    - od studni S-74 do S-76 szerokość nawierzchni ok. 3m, długość ok. 91m.

Dla rekultywacji terenów rolniczych oraz terenów zielonych (przywrócenie do stanu pierwotnego) Oferent musi zwrócić szczególną uwagę na dokładność i staranność ich odtworzenia poprzez:

- ponowne zasadzenie krzewów i nasadzeń,

- w przypadku trawników zastosowanie takiej technologii która pozwoli najbardziej wiernie odtworzyć poprzedni stan w całym pasie robót (np. zabezpieczenie terenu folią, darniowanie, staranne przygotowanie pod obsianie mieszanką trwa itp. w zależności od sytuacji i warunków).

Szacunkowe długości poszczególnych odcinków:

    - od studni S-57 do S-59 długość ok. 93m,

    - od studni S-61 do S-67 długość ok. 231m.

Pozostałe punkty  Warunków Przetargu nie ulegają zmianie.

Prezes Zarządu

mgr inż. Marek Lelito